## Slide 1
Осуществление контрольно-надзорной деятельности за сетями газораспределения и газопотребления
Начальник Приволжского отдела Перцев Сергей Олегович
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

## Slide 2
Приволжское управление
Ростехнадзора
 | Класс опасности |  |  |  | 
 | I | II | III |  | Всего
Республика Татарстан | 0 | 26 | 100 |  | 126
Чувашская Республика | 0 | 0 | 24 |  | 24
Республика Марий Эл | 0 | 0 | 33 |  | 33
ИТОГО | 0 | 26 | 157 |  | 183
Количество поднадзорных
опасных производственных объектов газораспределения

## Slide 3
Количество поднадзорных
опасных производственных объектов газопотребления
Приволжское управление
Ростехнадзора
 | Класс опасности |  |  |  | 
 | I | II | III |  | Всего
Республика Татарстан | 0 | 5 | 2666 |  | 2671
Чувашская Республика | 0 | 0 | 494 |  | 494
Республика Марий Эл | 0 | 0 | 365 |  | 365
ИТОГО | 0 | 5 | 3525 |  | 3530

## Slide 4
Приволжское управление
Ростехнадзора
Результаты кнд за I полугодие 2023 года
Количество поднадзорных организаций | 1913
Количество поднадзорных объектов | 3713
Проведено проверок | 33
Выявлено нарушений | 416
Количество административных наказаний | 29

## Slide 5
Приволжское управление
Ростехнадзора
Приемка сетей газораспределения и газопотребления
 | 2021 | 2022 | I полугодие 2023 года
Количество участий в комиссиях по приемке | 1108 | 1541 | 481
Количество положительных решений | 919 | 1197 | 403

## Slide 6
Приволжское управление
Ростехнадзора
Классификация видов работ по объектам ОПО систем газораспределения и газопотребления
Нормативный документ |  | Варианты применения | 
Нормативный документ | Термин, определение | по сетям газораспределения | по сетям газопотребления
ГОСТ 53865-2019 Системы газораспределительные. Термины и определения | Капитальный ремонт Комплекс работ по восстановлению исправного состояния объектов сети газораспределения (газопотребления) или их частей, включая замену, которые не влекут за собой изменение категории и/или первоначально установленных показателей функционирования сети газораспределения (газопотребления), и при которых не требуется изменение границ ее охранных зон. | перекладка (замена) газопроводов по существующим трассам (без изменения показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр) и охранных зон); замена ПРГ на аналогичные (без изменений охранных зон и показателей функционирования сети (диаметров, давления)); замена регуляторов и комплектующих в ПРГ на аналогичные. замена отключающих устройств, перед и после ПРГ, в связи с окончанием срока эксплуатации, либо неисправности без изменения их количества, на современные технические устройства (шаровые краны и тп.). | 1) замена технических устройств в связи с истекшим сроком эксплуатации или поломок, требующих полную замену без изменения показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)); 2) замена регуляторов и комплектующих в ШРП, ГРУ на аналогичные; 3) замена узлов учета газа (без изменения показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр) и охранных зон); 5) замена газового оборудования, газогорелочных устройств, котлов на аналогичные без изменения показателей функционирования сети; 6) перекладка (замена) внутриплощадочных газопроводов по существующим трассам (без изменения показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр) и охранных зон). 7) замена отключающих устройств на газопроводах, перед и после ШРП, ГРУ, в связи с окончанием срока эксплуатации, либо неисправности без изменения их количества, на современные технические устройства (шаровые краны и тп.).
Градостроительный кодекс РФ | изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которые не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. |  | 

## Slide 7
Приволжское управление
Ростехнадзора
Классификация видов работ по объектам ОПО систем газораспределения и газопотребления
Нормативный документ |  | Варианты применения | 
Нормативный документ | Термин, определение | по сетям газораспределения | по сетям газопотребления
ГОСТ 53865-2019 Системы газораспределительные. Термины и определения | Техническое перевооружение Комплекс мероприятий, направленных на изменение технологического процесса на сетях газораспределения (газопотребления) путем внедрения новой технологии, автоматизации объекта или его отдельных частей, проведения работ по модернизации или замене применяемых на объекте технических и/или технологических устройств. | устройство диспетчеризации (телеметрии) в ПРГ. замена линий редуцирования в ПРГ, в связи с окончанием срока эксплуатации с применением модернизированных технических устройств, требующих иного процесса настройки и (или) обслуживания (без изменений охранных зон и показателей функционирования сети (диаметров, давления); замена ШРП; ГРП(Б) без изменений показателей функционирования сети (диаметров, давления), без изменения количества работающих линий редуцирования, в связи с окончанием срока эксплуатации, с применением модернизированных технических устройств, требующих иного процесса настройки и (или) обслуживания; | замена газоиспользующего оборудования, газогорелочных устройств на равнозначные с устройством автоматического регулирования расхода газа (без изменения показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)); устройство автоматизации ГРУ (без изменения показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр))
Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов» | приводящее к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств. |  | 

## Slide 8
Приволжское управление
Ростехнадзора
Классификация видов работ по объектам ОПО систем газораспределения и газопотребления
Нормативный документ |  | Варианты применения | 
Нормативный документ | Термин, определение | по сетям газораспределения | по сетям газопотребления
ГОСТ 53865-2019 Системы газораспределительные. Термины и определения | Реконструкция опасных производственных объектов- Комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на изменение параметров сети газораспределения (газопотребления) или ее участков, которое влечет за собой изменение категории и /или первоначально установленных показателей ее функционирования, или при которых требуется изменение границ охранных зон сетей газораспределения (газопотребления). | замена ШРП; ГРП(Б) с изменением охранных зон и показателей функционирования сети (диаметров, давления); количества линий редуцирования замена ГРП на ШРП; замена надземных и подземных участков газопроводов с изменениями материалов труб, диаметров и трасс, и охранных зон; перенос ПРГ и участков газопровода с изменением охранных зон. | 1) замена газоиспользующего оборудования, газогорелочных устройств с изменением показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)); 2) установка дополнительного газоиспользующего оборудования с изменением показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)); 3) перенос существующего газоиспользующего оборудования в другое помещение с изменением показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)); 4) замена ГРУ (ШРП) с изменениями количества линий редуцирования и показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)) или изменением охранных зон 5) установка дополнительных ГРУ, перенос существующих ГРУ с изменениями показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)) или изменением охранных зон; 6) замена, перенос узлов учета газа с изменениями показателей функционирования сети (давление, пропускная способность (диаметр)) и места установки.
Градостроительный кодекс РФ | Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов |  | 

## Slide 9
Приволжское управление
Ростехнадзора
Внесение и актуализация сведений, содержащихся в реестре ОПО
В соответствии с пунктом 14 Приказа Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, формы свидетельства о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов» организация не позднее 10 рабочих дней со дня начала эксплуатации опасного производственного объекта представляет в регистрирующий орган документы, необходимые для формирования и ведения государственного реестра ОПО.
Из государственного реестра ОПО должны быть исключены сети газораспределения и газопотребления, работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 МПа включительно, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.06.2016 № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». При этом границей опасных производственных объектов считать первую запорную арматуру, установленную на выходе из редуцирующего устройства, понижающего давление транспортируемого природного газа или сжиженного газа до 0,005 МПа включительно. При отсутствии такой запорной арматуры в соответствии с проектной документацией, считать границей первый сварной стык на выходе из редуцирующего устройства.

## Slide 10
Благодарю за внимание!
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору