## Slide 1: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА по экологическому, технологическому и атомному надзору Приволжское управление
О правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении надзора за объектами магистрального трубопроводного транспорта за 2023 год
29 августа 2024 года
Начальник межрегионального отдела по надзору за объектами магистрального трубопроводного транспорта Князьков Никита Андреевич

## Slide 2
Приволжское управление
Ростехнадзора
основные нормативные правовые акты, Применяемые при осуществлении надзора за объектами магистрального трубопроводного транспорта
Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» (ТР ЕАЭС 049/2020), утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 № 121;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Правила охраны магистральных газопроводов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083;
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов подземных хранилищ газа», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 09.12.2020 № 511 (зарегистрирован в Минюсте России от 18.12.2020 № 61589);
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 № 517 (зарегистрирован в Минюсте России от 23.12.2020 № 61745);
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 529 (зарегистрирован в Минюсте России от 30.12.2020 № 61965).

## Slide 3
Приволжское управление
Ростехнадзора
Эксплуатируемые ОПО
15 организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов магистрального трубопроводного транспорта
I класс опасности | 73
II класс опасности | 209
III класс опасности | 10
IV класс опасности | 36
ВСЕГО | 328

## Slide 4
Приволжское управление
Ростехнадзора
Динамика аварийности и травматизма
Событие / год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
Авария | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Инцидент | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
Несчастный случай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 5
Приволжское управление
Ростехнадзора
Динамика контрольной (надзорной) деятельности
Показатель КНД / год | Количество проведенных обследований состояния промышленной безопасности | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | Количество выявленных нарушений обязательных требований |  |  | 
 | Плановые КНМ | Внеплановые КНМ |  | Оценка соответствия лицензионным требованиям | В рамках ПГН | Плановые КНМ | Внеплановые КНМ | Оценка соответствия лицензионным требованиям | В рамках ПГН
 |  | Проверка выполнения предписания | Лицензионный контроль |  |  |  |  | Лицензионный контроль | 
2022 | 3 | 11 | 1 | 0 | 148 | 579 | 0 | 0 | 1769
2023 | 69 | 0 | 0 | 1 | 347 | 841 | 0 | 0 | 2907

## Slide 6
Приволжское управление
Ростехнадзора
Динамика Административной практики
Показатель АП / год | Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по итогам контрольной (надзорной) деятельности | 2021 год |  | Вид административного наказания, по итогам рассмотрения дела об административном правонарушении | Количество выявленных нарушений обязательных требований |  |  |  | 
 | В отношении юридических лиц | В отношении должностных лиц | Всего | Предупреждение |  |  | административный штраф |  | 
 |  |  |  | В отношении юридических лиц | В отношении должностных лиц | Всего | В отношении юридических лиц | В отношении должностных лиц | Всего
2022 | 39 | 75 | 114 | 1 | 7 | 8 | 38 | 68 | 106
2023 | 0 | 178 | 178 | 0 | 46 | 46 | 0 | 132 | 132

## Slide 7
Приволжское управление
Ростехнадзора
Выявленные нарушения в области промышленной безопасности
- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств с истекшим сроком службы с целью определения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации;
- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений с истекшим сроком безопасной эксплуатации, определенным проектной документации или заключением экспертизы промышленной безопасности;
- не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений в случае отсутствия проектной документации, либо отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения;
- осуществление технического перевооружения опасного производственного объекта в отсутствие проектной документации и заключения экспертизы промышленной безопасности на проектную документацию;
- при проведении монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов оборудования не соблюдаются требования, установленные заводом изготовителем;
- не соблюдаются условия безопасной эксплуатации, определенные в заключениях экспертиз промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения;
- наличие негерметичного оборудования, применяемого на опасных производственных объектах ;
- не обеспечено своевременное проведение водолазного обследования подводных переходов с целью анализа русловых процессов, оценки планово-высотного положения, наличия участков с отклонением от проектных отметок;
- не обеспечено своевременное проведение оценки состояния изоляционных покрытий и эффективности работы средств электрохимзащиты (электрометрия, коррозионное обследование), а также неустранение выявленных соответствий;
- не обеспечена укомплектованность штата работников опасных производственных объектов.

## Slide 8: Основные факторы риска промышленной безопасности
Приволжское управление
Ростехнадзора
Большое количество находящегося в эксплуатации оборудования, отработавшего свой расчётный срок службы (ресурс).
Низкий уровень исполнительской дисциплины обслуживающего оборудование персонала, руководителей и специалистов предприятий (организаций), осуществляющих его эксплуатацию, ремонт, освидетельствование, диагностирование и экспертизу промышленной безопасности.

## Slide 9
Приволжское управление
Ростехнадзора
Причины аварий на объектах магистрального трубопроводного транспорта
№п/п | Краткое описание аварии | Причины аварии | 2020 год
 |  | Технические | Организационные
1 | При проведении плановых работ по устранению сварных соединений, выступающих внутрь трубопровода, путем врезки вантузной задвижки на 946 км магистрального нефтепровода «Усть-Балык – Омск» (Ду 1000) произошла разгерметизация в результате ее негерметичности. В результате разгерметизации трубопровода объем утечки нефти по предварительным данным составил 60 м3. Пострадавших нет. Экономический ущерб – 17 048 тыс. руб. | Допущены нарушения требований по установке приспособления для перекрытия патрубков типа «ПАКЕР», изложенных в инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту при помощи приспособления для перекрытия патрубков типа «ПАКЕР» по перекрытию патрубков вантузов в части проведения настройки величины требуемого хода пиноли приспособления «ПАКЕР», а именно не выполнены замеры с помощью рулетки расстояния от фланца задвижки до начала патрубка магистрального трубопровода, не учтена высота перекрывающей головки, не установлен данный размер от штурвала по резьбе на пиноли с помощью ограничительного кольца. | 1) Неудовлетворительная организация работ со стороны руководителей эксплуатирующей организации и отсутствие контроля со стороны руководителей филиала Ишимского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Западная Сибирь» за выполняемыми работами на линейной части магистрального нефтепровода. 2) Отсутствие контроля со стороны заместителя начальника линейной аварийно-эксплуатационной службы нефтеперекачивающей станции «Бекишево» как ответственного за проведение работ по перекрытию патрубков вантуза.
2 | Разгерметизация сварного шва магистрального газопровода «Ухта – Торжок» в районе 634 км с последующим возгоранием. Пострадавших нет. Экономический ущерб – 14 843 тыс. руб. | Дефекты сварного шва между трубами № 13217 и № 13218 получили развитие в процессе работы газопровода и, как следствие, привели к его разрушению. | Экспертная организация при проведении экспертизы промышленной безопасности не обеспечила объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении экспертизы промышленной безопасности, не верно определив фактическое техническое состояние газопровода-отвода по причине невыявления дефектов в указанном сварном соединении.

## Slide 10
Приволжское управление
Ростехнадзора
Причины аварий на объектах магистрального трубопроводного транспорта
№п/п | Краткое описание аварии | Причины аварии | 2020 год
 |  | Технические | Организационные
3 | Разгерметизация сварного шва магистрального газопровода «Ухта – Торжок III» в районе 1098 км с последующим возгоранием. Пострадавших нет. Экономический ущерб – 6 702 тыс. руб. | Причиной разрушения участка магистрального газопровода «Ухта – Торжок» явилось некачественное монтажное сварное соединение, что привело к развитию дефектов сварного шва в процессе работы газопровода и, как следствие, его дальнейшему разрушению. | Экспертная организация при проведении экспертизы промышленной безопасности не обеспечила объективность и обоснованность выводов, содержащихся в заключении экспертизы промышленной безопасности, не верно определив фактическое состояние газопровода-отвода по причине не учета влияния упругопластического изгиба и дефекта сварного соединения.
4 | Разгерметизация магистрального газопровода «Песчаный Умет – Сторожевка, 2-я нитка» в районе 13,118-13,190 км с последующим возгоранием. Пострадавших нет. Экономический ущерб – 9 705 тыс. руб. | Нарушение сплошности наружной антикоррозионной изоляции, а также попадание под нее грунтовых сред способствовало зарождению поверхностных продольных трещин по механизму коррозионного растрескивания под напряжением (стресс-коррозия), что в последствии привело к развитию трещин в глубину и ширину и, как следствие, дальнейшему разрушению магистрального газопровода. | 1) Периодичность проведения внутритрубной диагностики определена без учета ранее произошедшей аварии от 20.08.2004. 2) Магистральный газопровод «Песчаный Умет – Сторожевка, 2-я нитка» не отнесен к категории газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением.

## Slide 11
Приволжское управление
Ростехнадзора
Причины аварий на объектах магистрального трубопроводного транспорта
№п/п | Краткое описание аварии | Причины аварии | 2020 год
 |  | Технические | Организационные
5 | При проведении работ по очистке полости магистрального газопровода «Ямбург - Елец 1» без монтажа камер запуска/приема внутритрубного устройства («на открытый конец») произошел взрыв и последующее воспламенение газовоздушной смеси в месте вылета снаряда. В результате аварии пострадало 6 человек, все со смертельным исходом. Экономический ущерб с учетом затрат на ликвидацию – 383 тыс. руб. | При проведении работ по очистке полости участка магистрального газопровода без монтажа камер запуска/приёма внутритрубного устройства (далее – ВТУ), а также без разведения осей трубопроводов и оборудования продувочного плеча, в результате повышенной концентрации метана в воздухе рабочей зоны и разряда статического электричества, произошло воспламенение газовоздушной среды, что в дальнейшем привело к ее взрыву в зоне проведения работ и, как следствие, разрушению участка магистрального газопровода. | 1) Несвоевременная актуализация временных локальных нормативных документов, а также их несоответствие требованиям безопасности при проведении газоопасных работ. 2) Отсутствие в наряде-допуске на проведение газоопасных работ мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ с учетом особенностей объекта эксплуатации и характера выполняемых работ. 3) Невыполнение требований проекта производства работ, а также эксплуатационной документации технических устройств. 4) Отсутствие надлежащего и всестороннего производственного контроля.

## Slide 12
Благодарю за внимание!
Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору